桂林明科通信设备有限公司

目录

第1章 产品概述	3

概述：	3

特点：	3

技术指标:	4

应用范围:	4

性能指标:	5

原理框图	6

机械示意图	7

第2章 操作	8

键盘功能介绍	8

初始化	8

总体设置	9

# 产品概述

## 概述：

MK-5104  4合1编码器是一种易于使用的、功能强大MPEG-2编码器。支持模拟复合视频以及单声道或模拟立体声等。压缩数据输出格式为ASI。压缩方式MPEG-2 MP@ML，编码器对最多4路音视频信号进行实时编码并且复用产生1路MPTS 多节目传输流。完全符合MPEG-2标准，具有极强的兼容性。其体积为1U机箱，通过前面板液晶显示屏可实现完全脱机设置和运行。

## 特点：

  - 支持MPEG-2 MP@ML (4：2：0)编码；

  - 对4路音视频信号编码并复用产生1路MPTS流；

  - 高保真音频处理技术R/L输入,立体声输出；

  - 输出码率连续可调，使用灵活方便；

  - 丰富的输出输入接口，实现自由接入；

  - 液晶显示，操作方便灵活；

  - 高可靠性设计，运行稳定

  - 码流复用功能

  - PID 显示和设置

## 技术指标:

| 输入接口 | 视频信号 | 电平1.0Vp-p |
| --- | --- | --- |
|  | 音频信号 | 电平2Vp-p |
| 输出接口 | ASI | DVB标准 |
| 输出码率 | 1.50~10Mbps连续可调 |
| 视频编码 | 符合国际标准ISO11172(MPEG-1)和ISO13818 (MPEG-2) |
|  | MPEG-2编码采用MP@ML（4：2：0） |
|  | MPEG-2自适应场帧(AFF) |
|  | MPEG-2基于场(FB) |
| 音频编码 | 采样频率 | 32KHz、44.1KHz、48KHz |
|  | 码率 | 64、128、192、256、384Kbps |
|  | 待性 | MPEG-1第1/II层，CD质量 支持一路立体声或双声道 |
| 分辨率 | 标准 | 符合CCIR601支持1/2D1，2/3D1，3/4D1 |
|  | PAL | 720(576，704(576，640(576，544(576，480(576，384(576，352(576 |
|  | NTSC | 720(480，704(480，640(480，544(480，480(480，384(480，352(480 |
| 常规特性 | 尺寸 | 44mm(482 mm(360mm |
|  | 环境 | 0 ~ 45℃（工作）；-20 ~ 80℃（储存） |
|  | 电源 | 220VAC±10%，50Hz，25W |

## 应用范围:

★ 有线电视数字前端；
★ 卫星数字电视广播；
★ 地面数字电视；
★ 图像监控；

★ 视频点播（VOD）；

★ 远程教学；

★ 会议电视。

## 性能指标:

| 表重复间隔 | RAT | 25～500ms |
| --- | --- | --- |
|  | RMT | 25～500ms |
| PCR | PCR抖动 | ∠500ns |
|  | PCR间隔 | 0～40ms |
| 眼图 | 幅度 | 800±80mV |
|  | 上升时间 | ≤1200ps |
|  | 下降时间 | ≤1200ps |
| 输入接口 | 视频信号 | 电平1.0Vp-p |
|  | 音频信号 | 电平2Vp-p |
| 输出接口 | ASI | DVB标准 |
| 输出码率 | 10.0～40Mbps连续可调 |
| 视频指标 | 视频输出幅度 | 700±20 |
|  | 行同步幅度 | 300±9 |
|  | 色同步幅度 | 300±9 |
|  | 视频幅频特性 | ±0.5db(≤4.8MHz) |
|  |  | ≤0.5db,≥-1.0db(5.0MHz) |
|  |  | ≤0.5db,≥-4.0db(5.5MHz) |
|  | K因子 | ≤3% |
|  | 亮度非线形 | 5% |
|  | 微分增益 | ±3% |
|  | 色亮增益不等 | ±3% |
|  | 色亮时延不等 | ±20ns |
|  | 视频信杂比 | ≥56db(加权值) |
| 视频编码 | 符合国际标准ISO11172(MPEG-1)和ISO13818 (MPEG-2) |
|  | MPEG-2编码采用MP@ML（4：2：0） |
|  | MPEG-2自适应场帧(AFF) |
|  | MPEG-2基于场(FB) |
|  | 适合统计复用的VBR编码方式、DVB字幕插入 |
| 音频编码 | 音频谐波失真 | R≤1% |
|  |  | L≤1% |
|  | 音频幅频响应 | L ≤0.5db,≥-0.5db R(60KHz～18KHz) |
|  |  | L ≤1.0db,≥-2.0db R(20Hz～20KHz) |
|  | 采样频率 | 32KHz、44.1KHz、48KHz |
|  | 码率 | 64、128、192、256、384Kbps |
|  | 音频输入通道数 | 非平衡、立体声输入 |
|  | 音频输入类型 | 数字AES/EBU，模拟和内嵌音频,AC-3 |
|  | 音频输入格式 | MPEG LayerII (64～384Kbit/s)，线性音频SMPTE302M |
|  | 音频输入模式 | 立体声，联合立体声，单声道，双单声道 |
|  | 待性 | MPEG-1第1/II层，CD质量 |
| 音频指标 | 左右声道串扰 | ≤-70db |
|  | 左右声道电平差 | ≤0.5db |
|  | 左右声道相位差 | ≤5° |
| 分辨率 | 标准 | 符合CCIR601支持D1，SIF，1/2D1，2/3D1，3/4D1 |
|  | PAL | 720×576.704×576.640×576.544×576.480×576.384×576.352×576 |
|  | NTSC | 720×480.704×480.640×480.544×480.480×480.384×480.352×480 |
| 常规特性 | 尺寸 | 44mm×482 mm×360mm |
|  | 环境 | 0～45℃（工作）；-20～80℃（储存） |
|  | 电源 | 220VAC±10%，50Hz，25W |

## 原理框图

## 机械示意图

- 前面板示意图：

| 1 | 按键 |
| --- | --- |
| 2 | 液晶显示界面 |

B、后面板示意图：

| 1 | 一通道CVBS输入 |
| --- | --- |
| 2、3 | 一通道音频输入（左声道，右声道） |
| 4 | 二通道CVBS输入 |
| 5、6 | 二通道音频输入（左声道，右声道） |
| 7 | 三通道CVBS输入 |
| 8、9 | 三通道音频输入（左声道，右声道） |
| 10 | 四通道CVBS输入 |
| 11、12 | 四通道音频输入（左声道，右声道） |
| 13 | ASI 输入 |
| 14、15 | ASI 两路输出 |
| 16 | RS232接口 |
| 17 | 电源接口 |

注意：

连接电源线缆前，必须将编码器的电源开关置于“OFF”的位置。并要求与供电系统共地。

# 第2章 操作

编码器的前面板是用户操作的界面，在正常开展业务前，可以用设备出厂时的默认设置，也可以进行输入、输出参数、业务的配置。输入设置包括音视频输入接口选择，输出参数设备包括音频采样频率的设置、音频层设置、输出音频位率设置、系统输出位率设置等。设备提供完美英文菜单供用户选择，具体操作如下：

## 键盘功能介绍

OK键    激活所要修改的参数以及修改后对参数的确认并保存参数设置；

ESC键   返回上一步操作；

“▲”、“ ▼”键  修改激活的参数和翻屏；

“◄” 、“►”键  修改激活的参数；

*，SET和“▲”、“ ▼”键配合使用机器开锁；

## 初始化

注意： Vx.x为机器版本号

初始化完成后显示主界面如下：

注意：1x,2x,3x,4x为通道编号，其中“x”为Y，指示有视频信号输入

为N示无信号输入。

按同时按上、下、*和SET键开锁显示第一级菜单

## 总体设置

第一级子菜单显示如下：

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

注意：按上下键进行翻页，按OK键光标闪动选中该项，再按OK键进入参数设置项，按ESC键退出选中，编码通道（2、3、4、5项）处于选中状态时，按上下键显示OPEN和CLOSE两种状态，在OPEN状态下可以第二级子菜单，在CLOSE状态下通道关闭，其中RS232 communication为保留项（有必要的启用），Serial Number:用户只能查看不能修改。

第二级显示菜单如下：

A、输出通道（1项）状态下子菜单显示如下：

注意："x"表示可修改项，这里指示总输出码流的大小（可调范围10~40MB），按OK键修改激活，分别按上下左右键修改参数，再按OK键确认并更新参数

B、编码通道（2、3、4、5项）状态下子菜单显示如下：

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、

14、

15、

16、

17、

注意："x"表示可修改项，按OK键修改激活，分别按上下左右键修改参数，再按OK键确认并更新参数，其中视频输入项（2项）不能更改，本机只提供复合视频（CVBS） 输入接口

C、设备更新数据显示如下

设备更新完成自动回到主界面显示，并锁上键盘

感谢您对本产品的支持，我们竭诚为用户服务，有任何问题，请随时和我们联系！请注意通风散热。

（本机器终身保修）

桂林明科通信设备有限公司

地址：桂林市高新技术产业开发区空明路13-1号

邮编：541004    电话：0773-5800805

传真：0773-5820488

企业主页：www.glmingke.com

E-mail : DVB@glmingke.com

# Text boxes

MPEG2_ENCODER Vx.x

Loading----

4 IN 1 MPEG-2 ENCODER

Channel:1x  2x  3x  4x

ASI OUTPUT channel:

Enter

Encoding channel 1:

Open/close

Encoding channel 2:

Open/close

Encoding channel 3:

Open/close

Encoding channel 4:

Open/close

Default loading

Load?

RS232 communication

Disable

Serial Number:

MK4Exxxxxxxxxxxx

ASI OUTPUT:

xxxxxK

Bit Rate

xxxxxK

Video  Input  Port

CVBS

Video Standard

xx

Audio Gain

xdB

Audio Sample Freq

xxK

Audio Bit Rate

xxxK

Audio Layer

xx

Audio Es Mode

xx

Video Brightness

xx(HEX)

Video Contrast

xx(HEX)

Video Saturation

xx(HEX)

Video Hue

xx(HEX)

Video AGC

xx

PMT PID

xxxx(HEX)

VID PID

xxxx(HEX)

AUD PID

xxxx(HEX)

PCR PID

xxxx(HEX)

Updating....