桂林明科通信设备有限公司

目     录

1 安全注意事项………………………………………………1

2 系统组成及工作原理…………………………………………………1

3 技术规格………………………………………………………………2

4 设备连接………………………………………………………………3

5 操作方法………………………………………………………………5

6 系统运行错误及排除…………………………………………………9

1 安全注意事项

  - 在开启视频解码器前一定要阅读使用说明书。

  - 绝对不要私自打开机盖，否则不予保修，另外触摸机内时有触电可能，十分危险。

  - 长期不使用视频解码器时，请一定要拔下电源插头。另外请不要使用破坏的电源插座，以免发生火灾和触电。

  - 电源插座不要用湿手触摸，有触电的可能。

  - 拔掉连接导线时，应拔插头不要拉导线本身。

  - 机内不得落入易燃物、金属物液体等，这些东西会损坏该装置。

  - 不要将视频解码器安装在有散热或热空气管道等热源附近，也不要将接收机安装在阳光直射处、灰尘过多处或有机械振动的场所。

  - 视频解码器工作时，要有良好的通风环境，否则会损坏该设备。

  - 保存好原来的纸箱和包装材料，这样一旦需要搬运您的视频解码器，可随手获得这些材料，按工厂的原包装方式包装可以获得最好防护。

2 系统组成及工作原理

2.1 系统组成

视频解码器符合DVB标准。通过广电或电信标准的接口输入TS数据流，再经MPEG-2解码器解码，最终输出NTSC/PAL制模拟电视信号，输出信号为A、V或S-video，作为模拟调制器输入电视信号源或直接收看。输入接口为DVB ASI/SPI接口，可作为DVB标准系统连接使用。

视频解码器组成框图如下：

2.2主要功能

- DVB/MPEG-2全兼容。

- 英文屏幕菜单显示

- SCPC/MCPC兼容，可接收所有国内外未加密数字节目。

- PAL/NTSC制式兼容。

- 多达200个节目频道编程存储，可扩展至500个。

- 左、右声道、立体声伴音选择，可选择第二伴音输出接收数字广播节目。

- 断电记忆功能。

- 可直接设定节目名称、节目PID值等参数。

3 技术规格

3.1、数据输入接口

3.1.1 ASI接口（异步串行接口）

A、输入

插座：BNC

阻抗：75Ω

包格式：188或204字节（无通道编码）

通道数据速率：270Mbps

最大有效数据：51.6Mbps

标准：符合DVB标准

B、环路输出

插座：BNC

阻抗：75Ω

3.1.2 SPI输入接口（同步并行接口）

插座：DB-25 female

包格式：188或204字节（无通道编码）

标准：DVB兼容，LVDS工作方式

3.2视   频

解码格式                    MPEG-2  MP@ML

输出制式                    NTSC/PAL

帧    频                    30/25

图像解析度                  最高 720×576（PAL）  720×480（NTSC）

输出电平                    1VP-P  75Ω

3.3 伴   音

音频模式                    立体声或双路单声道

解码格式                    MPEG-2  Layer 1&2

频率响应                    20Hz～20KHz

解析度                      32/44.1/48KHz

输出电平                    2VP-P（600Ω  不平衡）

3.4电    源                   110V～220VAC±10%   50Hz   15W

3.5机械尺寸                   高1U   宽19″  深300mm

3.6工作环境                   工作 5～45℃       贮存 -20～80℃

3.7重    量                  3Kg

4 设备连接

4.1 面板显示和键盘

4.1.1 面板显示

电源指示（POWER）

锁定指示（LOCK）

4.2 前面板示意图

4-1： 视频解码器前面板示意图

- 上移动键▲—向上移动光标或增加参数

- 下移动键▼—向下移动光标或减小参数

- 左移动键◄—进入下一个参数或减小音量

- 右移动键►—退出下一个参数或增加音量

- 确认键（ENTER）—即OK键，表示确认所选项

- MENU键—进入主菜单

- POWER—电源指示灯，正常工作时灯亮

- LOCK—锁定指示灯，锁定时绿灯亮

4.3后面板示意图

- ASI输出端子： TS码流ASI输出接口

- S-VIDEO：  S-VIDEO输出端子

- 视频输出：  复合视频输出

- 音频输出R： 立体声音频右声道

- 音频输出L： 立体声音频左声道

- 电源插座：  AC180V～AC265V，50～60MHz交流电源

- RF输入：   射频信号输入端

- RF输出：   射频环路输出端

- ASI输入端子： DVB ASI标准输入接口。

- SPI输入端子： DVB SPI输入接口。

- ASI环路输出：ASI的环路输出接口。

4.4 SPI输入、输出接口特性

| 引脚 | 信号名称 | 描述 | 引脚 | 信号名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLK-A | 信号时钟 | 14 | CLK-B | 信号时钟 |
| 2 | GND | 地 | 15 | GND | 地 |
| 3 | D7-A | 数据第7位 | 16 | D7-B | 数据第7位 |
| 4 | D6-A | 第6位 | 17 | D6-B | 第6位 |
| 5 | D5-A | 第5位 | 18 | D5-B | 第5位 |
| 6 | D4-A | 第4位 | 19 | D4-B | 第4位 |
| 7 | D3-A | 第3位 | 20 | D3-B | 第3位 |
| 8 | D2-A | 第2位 | 21 | D2-B | 第2位 |
| 9 | D1-A | 第1位 | 22 | D1-B | 第1位 |
| 10 | D0-A | 第0位 | 23 | D0-B | 第0位 |
| 11 | DVALID-A | 数据有效 | 24 | DVALID-B | 数据有效 |
| 12 | PSYNC-A | 包同步 | 25 | PSYNC-B | 包同步 |
| 13 | Cable地 | 电缆屏蔽线 |  |  |  |

5、操作方法

5.1、系统启动

步骤一： 检查系统连接

请参照上页附图，检查你的有线插孔、A/V设备及电源是否连接正确。

步骤二： 打开接收机电源

如果你确保连接正确的话，那么就可以放心地按下位于接收机前面板上的POWER按钮，前面板上电源指示灯“ON”点亮。

步骤三：选择电视或广播频道

5.1.1、如果你想收看电视节目，请先按“MENU”键，选定“Digital TV”菜单，按“ENTER”键确认，此时屏幕上会弹出如下菜单：

用“CH +”(或↑) 、“CH -”（或↓）选择你想搜索的频道，按“ENTER”键确认开始搜索。这时您可看到屏幕下方会显示您所选定节目的节目号、节目名和有无电视信号的提示字符。

此外，按“V-”(或←) 、“V +”（或→）键可快速翻页，“MENU”退出。

5.1.2、如果你想收听广播节目，请先按“MENU”键，选定“Music Radio”菜单，按“ENTER”键确认，此时屏幕上会弹出如下菜单：

用“CH +”(或↑) 、“CH -”（或↓）选择你想搜索的频道，按“ENTER”键确认，屏幕显示结果同上。

此外，按“V-”(或←) 、“V +”（或→）键可快速翻页，“MENU”退出。

5.2、系统主菜单

如果你还想对接收机进一步设置的话，那么按“MENU”键就可进入主菜单界面，如下图所示。

主菜单功能包括：

| Digital TV | 可选择已存储的任何电视节目 |
| --- | --- |
| Music Radio | 可选择已存储的任何广播节目 |
| System Setting | 增加、编辑节目，修改节目参数，恢复默认设置 |
| Help Message | 对按键进行解释 |

通过按“CH +”(或↑) 、“CH -”（或↓）键移动光条，选择你所想进行的操作，按“ENTER”键确认，进入下一级菜单。

5.3、系统设置

在主菜单中，选择“系统设置”，按“ENTER”键进入。在这级菜单中，你可以随意对频道进行增加、编辑、修改节目参数等。

移动光条选择你将要进行何种操作，按“ENTER”键进入下一级菜单

5.3.1 节目搜索

在本级菜单中，你可设置节目的调制频率、符号率和调制方式等。

在设置节目菜单中选择“Program  Search”，按“ENTER”键后弹出如下界面：

输入接口选择：该项可选择输入接口。

按 “CH +”(或↑) 、“CH -”（或↓）键选择输入接口参数设置；

- 参数设置完毕，您将看到“Have signal”或“no signal”指示。如果有“Have signal”，可搜索到该节目，按“ENTER” 键开始搜索。

- 在搜索过程中可随时按“MENU”键退出。

- 当搜索完成之后，在节目表中将自动增加相应的节目列表。如果该搜 索的节目已在列表中存在，则不会加入到节目列表中去。

5.3.2、电视设置

在菜单中选择“TV Setting”，按“ENTER”键后弹出如下界面：

首先将光标移至欲更改项目，按“V +”（或→）或按“V-”(或←)键选中，按“CH +”(或↑) 、“CH -”（或↓）键将更改设置，再按“ENTER”键确认，

5.3.3   Program Editing

在本级菜单中，可对节目列表中的节目进行移动、删除、加锁和解锁。在设置节目菜单中选择“Program Editing”，按“ENTER”键后进入：

- 移动节目

首先将光标移至欲移动的节目，用“ENTER”键选中，按“CH +”(或↑) 、“CH -”（或↓）键将其移到新位置，再按“ENTER”键确认，您将看到该节目移到新位置且节目号由小到大重新排列。

- 删除节目

首先将光标移至欲删除的节目，按“V +”（或→）键选中，按“V-”(或←)键取消，然后按“ENTER”键删除，且节目号由小到大将重新排列。

- 节目加、解锁

首先将光标移至欲加锁或解锁的节目，然后按“ENTER”键，您将看到您选中的节目位置上会出现或消失加解锁的图标提示。

按“MENU”键退出该级菜单。

5.3.4、恢复默认设置

在设置节目菜单中选择“Default Setting”，按“ENTER”键确认后，屏幕提示用户注意：“默认设置将擦除用户搜索的所有节目”，再按“ENTER”键确认即可擦除用户搜索的所有节目。请勿随意按此选择！

5.3.5、节目参数

在本级菜单中，可观看节目名、调制频率、调制方式、符号率、视频PID、PCR PID、音频PID、图文PID等参数，对参数不能进行修改。

在设置节目菜单中选择“节目参数”，按“ENTER”键后弹出如下界面：

5.3.6、节目参数修改

在本级菜单中，可修改节目名称、视频PID、PCR PID、音频PID、图文PID等参数值，并重新进行搜索。

在设置节目菜单中选择“Prog Modification”，按“ENTER”键后弹出如下界面：

5.3.7 音频输出选择

在系统设置菜单中选择“音频输出”，按“ENTER”键后, 再按“V +”（或→）或按“V-”(或←)键，可对音频输出通道进行选择。

6 系统运行错误及排除

6.1 指示灯状态

面板上有3个LED指示灯，分别表述如下：

- “POWER”为电源指示，当打开电源开关时，指示灯亮（红色），表示设备电源工作正常。

- “LOCK”指示灯亮（绿色），表示设备按键正常。

6.2 常见故障排除

6.2.1 “POWER”电源指示灯不亮

请检查电源线是否插入电源插座内；电源开关是否处于接通位置。

6.2.2 “LOCK”灯不亮

没有获得同步信号，输入数据不正常或无有效数据输入，请检查数据输入连接电缆是否连接好，数据输入接口选择是否正确。否则，设备损坏，需更换。

# Text boxes

MAIN MENU

Digital TV

Music Radio

System Setting

Help Message

. have signal/no signal

6、Prog Modification

5、Prog Message

Program Search

4、Default Setting

2、TV Setting

3、Channel Editting

1、Program Search

System Configuration

1.input signal                      ASI/SPI

Program type：TV                Program No：4

Channel:    1                   Name: IRIB3

VideoPid:2695                   AudioPid:2690

PcrPid:2695

视频解码器组成框图

ASI

A

V

Prog Modification

1、Program name                  TVE

2、Video PID                     0514

3、Audio PID                     0648

4、PCR PID                       8190

5、TTX PID                       0000

7、Audio Output

接口处理

MPEG-2解码

TS流

S-video

SPI

TV Settings

1、Set Language                  English

2、TV screen format              4：3/16:9

3、Time Set                      GMT00

4、Summer Time                    OFF

### 0005  CCTV-6

### 0004  CDETV

### 0003  HuNan

### 0002  Fujian1

### 0001  CCTV-1

TV Program List

### 0004  CDETV

### 0003  HuNan

### 0002  Fujian1

### 0001  CCTV-1

### Radio program List

TS  Decoder