MK310

音频编/解码器

桂林明科通信设备设备有限公司

目录

1、产品概述	2

2、物理结构	3

2.1	MK310E音频编码器前后面板图	3

2.2  MK310D音频解码器前后面板图	4

3、产品特点	5

4、技术指标	6

5、常规特性	7

1． 物理结构	7

2． 电源	7

# 1、产品概述

MK310系列数字广播编/解码器是桂林明科通信设备有限公司为适应广播数字化传输发展的需要，自主研发生产出的专用于传输广播节目的数字前端设备。设备由基本功能模块组成，每个模块可实现1路立体声模拟音频信号的AES/EBU编码功能。同时，该产品还可根据客户的需求进行定制。

设备接口多样化，编码器输入接口支持模拟音频输入、AES/EBU输入，输出为AES/EBU及E1接口。音频解码器对应为E1及AES/EBU输入，模拟音频，AES/EBU输出。

产品已在国内地市级电台、省级电台广泛使用。配合PDH/SDH微波或者相应的光收发设备，即可实现广播级音源的远距离传输。设备采用模块化设计，体积小，重量轻，可靠性高，兼容性强，方便设备互连。

# 2、物理结构

## MK310E音频编码器前后面板图

说明:

- 编码器前面板指示灯为电源指示灯，上电后为常亮状态。

- 编码器后面板端口从左到右分别为模拟音频左，右声道输入，AES/EBU输出，E1输出，电源开关。

- 音频卡侬头为国际标准接法，即1为地端，2为信号正端，3为信号负端。

## 2.2  MK310D音频解码器前后面板图

说明：

- 解码器前面板指示灯从左到右分别为电源指示灯与数据传输告警灯。电源指示类上电后为常亮状态。数据传输告警灯设备数据传输正常时处于熄灭状态。

- 解码器后面板端口从左到右分别为模拟音频左，右声道输出，AES/EBU输入及输出，E1输入，电源开关。

注意：

设备使用时，请用本厂提供的双卡侬头短连线，将AES/EBU输入及输出端口连接。

# 3、产品特点

- 使用FPGA、数字编解码和时钟恢复技术，集成度高、稳定性性高。

- 使用先进的数字处理、时钟恢复、数字编解码芯片，其性能指标更好。

- 面板有LED灯实时指示信号的工作状态。

- 利用SDH、PDH、微波的2M通道，实现点对点地传输音频信号源。

- 配合E1接口分配器，可以实现一发多收的广播式传输音频信号源。

- 适用于省、市、县、乡级地区组网，实现超长距离传输音频信号源。

# 4、技术指标

| 技术指标 |
| --- |
| 主 要 技 术 指 标 |
| 传输通道 | 标准：1-4路立体声，1-4路AES音频 |
| 频率响应 | 20－20000 Hz±0.5 dB |
| 动态范围 | 92 dB |
| 输入电平 | ＋18dBm （最大） |
| 串音衰减 | ≥ 92dB |
| 总谐波失真 | ≤ 0.08% |
| 通道电平差 | ≤ 0.2 dB |
| 通道相位差 | ≤0.2°( 20 Hz －20KHz ) |
| AES/EBU采样频率 | 48K 加权信噪比≥90dB |
| 接 口 参 数 |
| 模拟音频连接方式 | 非平衡 |
| AES/EBU连接方式 | 小卡侬头，110Ω平 |
| E1接口 | BNC，75Ω，非平衡 |
| E1传输速率 | 2.048 Mb/s±50ppm |
| E1接口规范 | 符合ITU G.703 |
| E1抖动容限 | 符合ITU G.823 |
| 供电电源 | 交流220 V 50 Hz |

# 5、常规特性

## 1． 物理结构

1RU机箱（19〞）

48.3×38.0×4.4cm

重量：3.5kg

## 2． 电源

交流(AC)：90～260V；频率47～63Hz